POSIBLES ESCENARIOS HIDROLÓGICOS EN LA CUENCA DEL PLATA

DURANTE EL PERÍODO DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO-FEBERO DE 2014

Dra. Dora Goniadzki

Ing. Juan Borús, Lic. Gustavo Almeira, Sra. Liliana Díaz, Sr. Víctor Núñez, Sr. Guillermo Contreras

07 de enero de 2014

RESUMEN

Se prevén precipitaciones normales a por debajo de lo normal en el Litoral, República Oriental del Uruguay, Paraguay y sur de Brasil.

- SITUACIÓN CLIMÁTICA

SITUACIÓN OBSERVADA EN EL PACÍFICO ECUATORIAL

En este mes de Diciembre la Temperatura Superficial del Mar (TSM) sobre el Océano Pacifico ecuatorial está dentro de los valores normales en el centro del mismo; mientras que se observan temperaturas del mar muy levemente por debajo de lo normal frente a las costas Sudamérica y por encima de lo normal en el Océano Pacifico ecuatorial Oeste. En tanto que en el Océano Atlántico se aprecia una zona de temperaturas del mar por encima de lo normal frente al Río de la Plata, Uruguay y extremo sur de Brasil.

Nuevamente se menciona que se presenta un patrón de temperaturas superficiales normales de diciembre tiene características muy similares al observado en los meses de julio a noviembre pasados (ver figuras 1a y 1b); con los 2 polos de calentamiento y enfriamiento en el Pacifico Ecuatorial; pero más debilitado que el mes anterior. El Índice de Oscilación del Sur (IOS) está ubicado dentro de los valores neutrales en el último mes de diciembre (+0.6). De acuerdo con la reciente evolución de las condiciones atmosféricas y oceánicas y los pronósticos correspondientes se espera que durante el próximo trimestre las condiciones continúen Neutrales.

En las Figuras 1a y 1b se observa el mapa de anomalías de temperatura de la superficie del mar durante noviembre y diciembre del 2013.

Figura 1a: Anomalías de la Temperatura superficial del mar Noviembre de 2013

Figura 1b: Anomalías de la Temperatura superficial del mar Diciembre de 2013

2- TENDENCIAS DE PRECIPITACIÓN PARA ENERO-FEBRERO-MARZO

Los resultados de diversos modelos de pronósticos del ENSO muestran Condiciones Neutrales dentro del verano y hasta el invierno 2014 inclusive; como así lo muestra la pluma de los modelos brindados por IRI (Figura 2).

|  | Figura 2: Evolución Pronosticada de la Anomalía de la Temperatura del Mar en la Región Niño 3.4 |
| --- | --- |

Se presentan a continuación los mapas de tendencias climáticas de consenso elaborados en el Servicio Meteorológico Nacional y por CPTEC e INMET de Brasil, correspondiente a precipitaciones acumuladas en el trimestre enero-febrero-marzo 2014 (Figura 3a y 3b).

| Servicio Meteorológico Nacional Figura 3a: Tendencias Climáticas SMN | CPTEC-Brasil Figura 3b: Tendencias Climáticas CPTEC |
| --- | --- |

Se presenta en la Figura 4 los mapas de anomalías de lluvias correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2013, respectivamente. Se calcula la anomalía como diferencia entre el valor acumulado durante el período correspondiente y el valor considerado como normal (período 1961/1990).

Durante el mes de Diciembre (Figura 4c) se registraron lluvias por debajo en casi toda la Cuenca del Plata; con valores de –100 mm en el río Paraná en  territorio brasileño, sudeste de Paraguay y norte de Corrientes. En tanto que en el noroeste argentino, extremo sur de Bolivia y cuenca media y alta del río Paraguay se observaron valores por encima de lo normal. Las lluvias sobre la cuenca del río Paranaiba, en las nacientes del Paraná, no alcanzaron para modificar la situación hidrológica general de esa región. El patrón de lluvias de este mes de por debajo de las normales retomo el esquema de lluvias deficitarias en el último año en la Cuenca del Plata, aunque los dos meses anteriores se presentaron zonas de lluvias normales a por encima de lo normal (Figura 4).

| . Figura 4a: Anomalías Lluvia Oct/2013 | Figura 4b: Anomalías Lluvia Nov/2013 |
| --- | --- |
| Figura 4c: Anomalías Lluvia Dic/2013 |

EN RESUMEN:

Los resultados de los Centros Mundiales de Pronóstico Climático pronostican la probabilidad de ocurrencia de Condiciones Neutrales en los próximos 3-6 meses.

Teniendo en cuenta las condiciones del Atlántico, se espera para el próximo trimestre:

-En el Litoral, República Oriental del Uruguay, Paraguay  y sur de Brasil se esperan  precipitaciones normales a por debajo de lo normal.

3.- EVOLUCIÓN HIDROLÓGICA ACTUAL Y PERSPECTIVA

RÍO PARAGUAY

Las lluvias sobre el Pantanal y la cuenca media brasileño-paraguaya permitieron revertir levemente la tendencia de los niveles en el Pantanal, sin llegar a compensar la falta de lluvias de los meses anteriores.

La lectura de escala de Pto. Esperanza, en la desembocadura del río Miranda, descendió de 0,46m el 29/nov a 0,44m el 20/dic. A partir de ese día no se obtuvo información. Se espera un lento ascenso, pero muy por debajo de la curva de evolución normal.

La lectura de escala de Pto. Murtinho, agua arriba de la desembocadura del río Apa, aumentó de ´2,35m el 06/dic a 2,60 el 03/ene/2014 por las lluvias de la cuenca media. En términos medios mensuales, se ubica unos 0,28m por arriba del nivel alcanzado en 03/ene/2013. Evoluciona con una tendencia local ascendente.

En BAHIA NEGRA, la descarga del Pantanal, el nivel osciló en el mes entre 1,00m el 23/dic y 0,60m el 29/dic. El 31/dic el nivel fue de 0,61m. En todo 2013 evolucionó muy por debajo de los niveles mensuales normales.

En Puerto CONCEPCIÓN, tramo medio del río, el nivel bajó de 2,40m el 01/dic a 1,36m el 27/dic. A partir de ese día fue aumentando y el nivel el 31/dic fue de 1,72m. El nivel medio anual fue de 3,05m, es decir 1,05m por debajo del promedio de la serie 1988 / 2012.

En Puerto PILCOMAYO  el nivel descendió  de 2,68m el 01/dic a 1,97m el 09/dic. A partir de ese día no se obtuvo escala hasta el día de la fecha. En FORMOSA, el nivel fluctuó en el mes entre un máximo de 3,24m el 04/dic y un mínimo de 1,84m 31/dic.

La evolución de los niveles puede verse en las figuras 5 y 6. La tendencia descendente prevalece en casi todo el curso del río. Se observa en Concepción el rápido efecto de las lluvias locales.

Figura 5: Evolución de las alturas hidrométricas en el Río Paraguay, tramo superior y medio

Figura 6: Evolución de las alturas hidrométricas en el Río Paraguay, tramo inferior

El caudal aportado por el río Paraguay al tramo argentino del río Paraná se mantendría en el próximo trimestre por debajo de los valores normales correspondientes a la época del año.

RÍO PARANÁ

RÍO PARANÁ EN BRASIL                                         EVOLUCIÓN  SIN  TENDENCIA   DEFINIDA

Las lluvias en diciembre se concentraron sobre la cuenca del afluente Paranaiba. Considerando el trimestre octubre-diciembre prevalecen las anomalías negativas de lluvia. Toda la alta cuenca está aportando un caudal inferior al normal.

El volumen vacío disponible por el sistema de embalses en la cuenca del río en Brasil aumentó de unos 58.690hm3 el 04/dic a unos 61.150hm3 el 02/ene/2014.

En Guaira, cola del embalse de Itaipú, el caudal fluctuó durante el mes de diciembre entre un máximo de 13.200m3/s el 05/dic  y un mínimo de 8.300m3/s el 27/dic. El 31/dic el caudal fue de 10.400m3/s.  Promedió en el  mes los 10.000m3/s, 500m3/s más que en el mes de noviembre.

El aporte al embalse de ITAIPÚ, último reservorio del sistema de embalses, fluctuó durante el mes entre un mínimo de 8.000m3/s el 01/dic y un máximo de 12.700m3/s el 05/dic. El 31/dic el caudal fue de 9.200m3/s. Promedió en el mes los 10.000m3/s. 100m3/s más que en el mes de noviembre.

RÍO IGUAZÚ

No se produjeron eventos significativos en los últimos tres meses de 2013. El caudal en Andresito fluctúo durante diciembre entre un máximo de 2.500m3/s los días 05-11/dic y un mínimo 1.000m3/s el 24/dic. El caudal el 31/dic fue de 1.500m3/s. El promedio anual fue de 2.200m3/s, destacándose la crecida de junio con un pico superior a los 20.000m3/s.

RIO PARANA TRAMO ARGENTINO-PARAGUAYO                          CAUDALES EN DISMINUCIÓN

El caudal en el Punto Trifinio (confluencia del río Paraná con el río Iguazú) fluctuó durante el mes de diciembre entre 11.400m3/s y 15.300m3/s el 05/dic. El 31/dic el caudal fue de 12.300m3/s. El caudal afluente a YACYRETÁ fluctuó entre máximo de 16.100m3/s los días 05-06/dic y un mínimo de 12.200m3/s los días 29-30/dic. Termino el mes con un caudal de 12.800m3/s. El caudal descargado actualmente es de 13.500m3/s, un 15% menos que el normal de enero desde 1989.

TRAMO ARGENTINO DEL RÍO                                                    NIVELES NORMALES A BAJOS

El nivel en Corrientes bajó con oscilaciones de  3,79m el 10/dic a 3,02m el 31/dic. En Goya el nivel subió con oscilaciones de 3,39m el 01/dic a 3,90m el 11-12/dic. A partir de ese día fue descendiendo también con pequeñas oscilaciones y el 31/dic el nivel fue de 3,25m.

En las Figuras 7 y 8 se observa la evolución del nivel en las estaciones de Corrientes-Paraná y de Rosario-San Pedro, respectivamente. Las mismas se comparan con los niveles  medios mensuales del ciclo húmedo. Se observan valores niveles fluctuantes sin una tendencia definida.

Figura 7: Evolución de las alturas hidrométricas en el Río Paraná, tramo medio

Figura 8: Evolución de las alturas hidrométricas en el Río Paraná, tramo inferior

SITUACION EN EL DELTA

En este comienzo del año 2014 se observan niveles levemente inferiores a los históricos en la mitad  superior del Delta. El Delta Inferior está acusando los efectos de los sucesivos pulsos de crecida desde el estuario y por vientos regionales.

La situación de niveles en todo el curso del río Paraná en territorio argentino se ubica entro de la franja normal. Se mantendrá la atención por la posibilidad de ocurrencia de lluvias significativas durante el resto del verano.

RÍO URUGUAY

Se observaron anomalías negativas de lluvia en toda la cuenca del río.

El caudal en El Soberbio fluctuó durante el mes entre un máximo de 5.800m3/s el 07/dic y un mínimo de 540m3/s el 25/dic.  El caudal el 31/dic fue de 780m3/s. En San Javier, Misiones, fluctuó entre un máximo de 6.000m3/s el 08/dic y un mínimo de 800m3/s el 24-25/dic. El 31/dic el caudal fue de 1.200m3/s. En Santo Tomé el caudal fluctuó entre  5.800m3/s el 08-09/dic y 1.200m3/s el 29/dic. El 31/dic  el caudal fue de 1.500m3/s. El caudal en Paso de los Libres también fluctuó durante el mes entre un máximo de 6.950m3/s el 10/dic y un mínimo de 1.200m3/s el 31/dic. El aporte total al embalse fluctuó entre un máximo de 7.080m3/s el 11/dic y mínimo de 1.500m3/s el 31/dic. El valor medio mensual fue de 4.000m3/s,. La media de los últimos 25 años es de 5.750m3/s.

El caudal el 30/nov fue de 6.900. En CONCORDIA el nivel osciló entre 5,80m y 1,60m el 23/dic. El 31/dic el nivel fue de 2,90. Promedió en el mes los 4,00m. El nivel medio mensual en CONCEPCIÓN DEL URUGUAY en noviembre fue de 2,06m, 1,42m menos que el mes anterior y en el orden del valor normal para diciembre. En PUERTO GUALEGUAYCHÚ promedió 1,54m, 0,51m menos que en el mes anterior.

La Figura 9 muestra la evolución de caudales en Santo Tomé y Salto Grande contrastados con los valores medios mensuales del período 1974/1998 (ciclo húmedo).

Figura 9: Evolución de los caudales en el Río Uruguay

Con la perspectiva climática actual, se considera que en el trimestre de interés los caudales se mantendrán levemente por debajo de los valores normales para esta época del año.